|  | ООО «Альянс-Строительные Технологии» ИНН 5056009188 / КПП 502701001 Адрес: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Угрешская, 15А офис 407 Тел, факс: (495) 662-49-93, (495) 662-89-92 E-mail: 6628992@mail.ru WEB-сайт: www.fibroblok.ru |
| --- | --- |

Прайс-лист от 11.01.2024 г.                                                                                                                     Утверждено  _____________

| МАТЕРИАЛ | ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | РАСХОД | УПАКОВКА | ЦЕНА, РУБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ДОБАВКИ В БЕТОН, ПРОТИВОМОРОЗНЫЕ ДОБАВКИ, ПЛАСТИФИКАТОРЫ, УСКОРИТЕЛИ ТВЕРДЕНИЯ, ПЕНООБРАЗОВАТЕЛИ |
| АрмМикс СУПЕРПЛАСТ-С порошок | Аналог пластификатора С-3. Позволяет изготавливать тиксотропные бетонные смеси с маркой по удобоукладываемости с П1 до П4, снизить водоцементное отношение на 15-20%, при этом: повышается прочность изделий до 20 % или сокращается расход цемента на 10-15%. Обеспечивает воздухововлечение 2-3% | 0,3-0,4 % от цемента | 20 кг мешок | 110 р/кг опт от 90 р/кг |
| АрмМикс СУПЕРПЛАСТ-С раствор |  | 1,5-2,4 % от цемента | 10л канистра | 90 р/л опт от 75 р/л |
| АрмМикс Суперпласт-ПК Поликарбоксилатный гиперпластификатор | Поликарбоксилатный гиперпластификатор для бетона - на основе модифицированных эфиров поликарбоксилатов. Обеспечивает получение бетонных смесей с увеличенным временем сохранения подвижности с обеспечением высокой ранней и конечной прочности. | 0,4-0,7% от цемента | 10л, 20л канистра | 230 р/л опт от 200 р/л |
| АрмМикс ТЕРМОПЛАСТ ускоритель – пластификатор для цементно-песчаных стяжек, в т.ч. стяжки теплого пола, а также для бетона и строительного раствора | Обеспечение твердения смесей на низко- и высокомарочных цементах при температуре от -5˚С до +35˚С. Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-20% и более. Повышение прочности бетона на 20% и более в возрасте 1 суток нормального твердения. Повышение прочности бетона на 1-2 класса либо снижение расхода цемента. | 1 литр на 100 кг цемента | 5, 10 л канистра 1 л канистра | 99 руб/литр розница скидки от объёма 250 руб/шт |
| АрмМикс УТПБ ускоритель твердения, пластификатор | Тротуарная плитка, пенобетон, пенополистиролбетон, керамзитобетон, искусственный камень. Снижение расхода воды на 10-20%, ускорение набора прочности на 20-50% в возрасте 1 суток нормального твердения, повышение марочной прочности либо снижение расхода цемента (на 10%). | 0,8 – 1,0 % от цемента | 10 л канистра | 99 руб/л розница скидки от объёма |
| АрмМикс СУПЕРПЛАСТ для бетона и раствора - готовый к применению состав на водной основе НИЗКИЙ РАСХОД !!! | Расход – 0,25 % от массы цемента. (1 литр на 1 куб. метр бетона) Позволяет изготавливать тиксотропные бетонные смеси. Не вызывает коррозии бетона, арматуры, стальных форм и оборудования. Снижает риск образования высолов и усиливает цвет бетонных изделий. Используется при температуре от 0ºС до +30ºС. | 1л. На 1м³ бетона 360-450 кг цемента | 5, 10 л канистра 1 л канистра | 180 руб/литр (розница) 350 руб/шт. |
| Пластификатор С-3 раствор | Добавка, относящаяся к пластифицирующему и водоредуцирующему виду – пластификатор-разжижитель, смесь натриевых солей полиметиленнафталин-сульфокислот различной молекулярной массы. | 0,4 – 1% от цемента | 1000 л куб | Роз 90 р/кг Опт от 70 р/кг |
| Пластификатор С-3 порошок |  | 0,3 – 0,6% от цемента | 25 кг мешок | Роз 110 р/кг Опт от 90 р/кг |
| Хлористый кальций гранулированный | Ускоряет схватывание бетона, пенобетона, пенополистиролбетона, раствора в производстве неармированных строительных конструкций при отрицательных и положительных температурах. Требует дополнительной пластификации. | 2-5% от цемента | 25 кг мешок 1000 кг МКР | 80 р/кг 75 р/кг |
| СДО – смола древесная омыленная | Комплексная (воздухововлекающая, пластифицирующая, морозостойкая и антисептическая) добавка для приготовления бетонов различного назначения. Поставляется в виде раствора 30% и 50% концентрации | От вида бетона. | 10 и 20 кг 237 кг | 170 р/кг опт от 140 р/кг |
| Пенообразователь ПБ-Люкс СУПЕР | Синтетический. Водный раствор смеси ПАВ для производства пенобетона различных марок. На выходе – стабильная пена. | На 1 м3 от 0,3 до 0,85 л. | 23 кг канистра | Роз - 250 руб/кг Опт - 238 руб/кг |
| Метакаолин ВМК-45 белый | Высокоактивная пуццолановая добавка для модификации лёгких и тяжелых бетонов, гипса, гидроизоляционных составов, сухих строительных смесей. Дозировка метакаолина – от 3% до 15% от массы цемента | 3 – 15 % от цемента | 18 и 20 кг мешок | 94 р/кг опт от 85 р/кг |
| Гидроизоляционная добавка Д-5 полифункциональная | Повышение водонепроницаемости бетона до W20, экономия цемента, повышение прочности, сульфатостойкости, морозостойкости, адгезии бетонов и растворов, пластификация и ускорение набора прочности, сохранение подвижности смесей в течение нескольких часов. | 2-3 % от массы цемента | 1 кг 15 кг мешок | 280 р/кг 248 р/кг |
| Жидкое стекло натриевое | Для придания гидроизоляционных свойств. Повышает кислотостойкость и водонепроницаемость бетонов. Но при этом повышается схватываемость смесей и бетон становится более хрупким. Может использоваться в качестве пропитки | В зависимости от способа применения | 15 кг канистра | 50 р/кг опт от 45 р/кг |
| Формиат натрия | Противоморозные порошкообразные добавки для бетонов, строительных растворов, широко применяются при производстве строительных конструкций при отрицательных температурах, также используется в производстве сухих строительных смесей. Требуют дополнительной пластификации. | 2-4 % сухого от цемента | 25 кг мешок | 94 р/кг опт от 84 р/кг |
| Формиат кальция |  | 2-3 % сухого от цемента | 25 кг мешок | 198 р/кг опт от 180 р/кг |
| Нитрит натрия |  | 4-10 % от цемента | 25 кг мешок | 106 р/кг опт от 96 р/кг |
| Поташ (калий углекислый) |  | 5-10 % от цемента | 40 кг мешок | 113 р/кг опт от 102 р/кг |
| АрмМикс НОРДПЛАСТ Противоморозная добавка + пластификатор + ускоритель твердения + повышает прочность + увеличивает плотность + предотвращает высолы | Комплексная, готовая к применению добавка в бетоны и растворы, с пластифицирующим эффектом. Низкий расход! Обеспечение твердения бетона при температурах от +30˚С до -15˚С. Увеличение подвижности смесей от П1 до П4 и снижение расхода воды на 10-15% и более. Повышение прочности бетона на 20% и более от нормы в возрасте 1 суток нормального твердения. | На 100 кг цемента при t˚С: до -5 = 1 л До -10 = 1,5л До -15 = 2л | 5, 10 л канистра 1 л канистры | 99 руб/литр розница скидки от объёма 250 руб/шт. |
| АрмМикс НОРДПЛАСТ-М Противоморозная добавка + пластификатор + ускоритель для зимних и летних работ с модифицированными сухими смесями. | Противоморозная добавка, ускоритель твердения – пластификатор для плиточного клея, кладочного раствора, штукатурок, шпатлевок, затирок и прочих модифицированных сухих смесей. Обеспечивает твердение модифицированных цементных растворных смесей при tt от +30˚С до -15˚С. | На 25 кг смеси: до -5˚- 120мл -10˚- 190мл -15˚- 240мл | 5, 10 л канистра 1 л канистра | 140 руб/литр розница 300 руб/шт |
| ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА – ФИБРА, ФИБРОВОЛОКНО альтернатива армирующим сеткам – исключает появление микротрещин, армирует матрицу бетона и гипса по всему объёму. |
| Фибра полипропиленовая АРММИКС «F» 60-90 мкм (влажность до 10%) Стандарт - 6, 12, 18 мм, под заказ - до 60 мм | 3 мм, 6 мм - Армирование сухих смесей на основе цемента и гипса: сухие строительные смеси, штукатурки внутренние и фасадные, шпаклёвки, плиточные клеи. Производство мелкоштучных изделий, лепнины и т.п., скульптуры, тротуарная и облицовочная плитка, малые архитектурные формы. 12 мм, 18 мм, 21 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 33 мм, 36 мм, 39 мм, 42 мм, 45 мм, 48 мм, 51 мм, 54 мм, 57 мм, 60 мм - Промышленные и бытовые наливные полы, стяжки, паркинги, площадки. Монолитное строительство, фундаменты под оборудование ударного и динамического, бетонные конструкции (стеновые панели, плиты перекрытий и т.д.), мосты, гидротехнические бетоны, фундаментные сваи, дороги, железнодорожные бетонные шпалы, пенобетон и газобетон и т.д. | 0,6 – 0,9 кг на 1 кубический метр бетонной или растворной смеси | 10 кг мешок 0,6 и 0,9 кг | Опт 220 руб/кг Роз 248 руб/кг |
| Фибра полипропиленовая АРММИКС «В» 60-90 мкм Стандарт - 6, 12, 18 мм, под заказ - 21, 24, 27, 30…60 мм (длина до 60 мм с шагом 3 мм) |  |  | 10 кг 0,6 и 0,9 кг | Опт 250 руб/кг Роз 268 руб/кг |
| Фибра полипропиленовая АРММИКС «А» 20-30 мкм Стандарт - 3, 6, 12, 18 мм, под заказ - 21, 24, 27, 30 мм (длина до 30 мм с шагом 3 мм) |  |  | 10 кг мешок 0,6 и 0,9 кг | Опт 268 руб/кг Роз 288 руб/кг |
| Фибра полипропиленовая АРММИКС 20-30 мкм 1.8 мм | 1.8 мм - Армирование сухих смесей на основе цемента и гипса: сухие строительные смеси, штукатурки внутренние и фасадные, шпаклёвки, плиточные клеи, декоративные, венецианские штукатурки, краски, | 0,5-6 кг на 1 куб метр | 10 кг мешок 0,6 и 0,9 кг | Опт 320 руб/кг Роз 350 руб/кг |
| Макрофибра полипропиленовая Strofiber | Синтетические волокна длиной 50 мм (под заказ возможны любые другие длины) для армирования бетона. 1 кг макрофибры заменяет 20 кг стальной фибры (при данном расходе нагрузка на 1 кв.м пола - 5 тн). Применяется при заливке бетонных полов, площадок, парковок, отмосток, фундаментов и других бетонных конструкций, изделий. Альтернатива традиционному армированию стальной сеткой. | 1 кг на кубический метр бетона | 1 кг, 6 кг | Розн 880 Опт - договорная |
| Стальная волновая АРММИКС 35-40 мм | Равнораспределённая по всему объёму бетонной матрицы металлическая арматура, экономит трудозатраты, позволяет уменьшить толщину слоя бетона, уменьшает транспортные расходы, расходы на монтаж арматуры. Стальную фибру широко используют в промышленных и бытовых полах, в строительстве дорог и мостов, монолитном строительстве. ЖБИ и ЖБК, фундаменты под оборудование динамического воздействия, бетонные конструкции, гидротехнические и сельхозсооружения (дамбы, лотки, кольца колодцев и т.д.), сваи фундамента и бетонные опоры линий электропередач, железобетонные шпалы. По предварительной договоренности, на некоторые виды фибры при закупке от 10 тонн в стоимость входит доставка!!! | 20-120 кг на 1 куб. метр бетона | 10 кг коробки | Роз 130 р/кг Опт от 120 р/кг |
| Стальная волновая латунированная 15/0,3 |  |  | 25 кг коробки | Роз 125 р/кг Опт от 113 р/кг |
| Стальная фибра резаная из листа 40/0,8 |  |  | 20 кг коробки | Роз 130 р/кг Опт от 124 р/кг |
| Стальная анкерная 50/1.0, 35/0.7 из листа |  |  | 20 кг Коробка | Роз 135 р/кг Опт от 126 р/кг |
| Стальная анкерная 50/1,0 проволочная |  |  | 25 кг Коробка | Роз 135 р/кг Опт от 130 р/кг |
| Жаропрочная фибра Х18Н10 | Предназначена для дисперсионного армирования жаростойких бетонов, огнеупоров для футеровки различного типа нагревательных и плавильных печей. | 20-100 кг на 1 куб. метр бетона | 20 кг коробки | Роз 990 р/кг Опт - договорная |
| Жаропрочная фибра Х23Н13 |  |  |  | Роз 1190 р/кг Опт - договорная |
| Фибра базальтовая 3 мм, 6 мм, 12 мм, 25 мм | Применяется в строительстве для армирования, в качестве армирующего элемента в бетонных изделиях, предназначенных для использования в высокотемпературных условиях, в качестве наполнителя при изготовлении различных пластиков, а также для производства прессматериалов, различных мастик и красок. Также широко используется для армирования пенобетона, газобетона, пенополистиролбетона, гипса. | 0,5 – 10 кг на 1 куб. м. смеси | 20, 25 кг мешок | Розн 298 р/кг Опт - договорная |
| Стеклофибра волокно рубленое 12/18 мм |  |  | 25 кг меш 1 т биг-бэг | 140 р/кг опт от 120 р/кг |
| Стеклофибра волокно рубленое 4,5 мм, 6 мм |  |  | 25 кг меш | 250 р/кг опт от 190 р/кг |
| ОЧИСТКА, ХИМИЧЕСКОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ, ГРУНТЫ, АНТИСЕПТИКИ, БОРЬБА С ПЛЕСЕНЬЮ И ГРИБКОМ |
| АрмМикс «Очиститель» Универсальный очиститель! Химическое фрезерование, удаление цементного молочка, подготовка под нанесение проникающей гидроизоляции, очистка фасадов от высолов, очистка оборудования от цемента, очистка металла от ржавчины | Растворяет цементную пленку, открывает поры бетона и кирпича. Устраняет «холодный шов» между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. Щадящая очистка от высолов, цементного налета и затирок для швов фасадов из бетона, красного и силикатного кирпича, камня, керамогранита, штукатурки, тротуарных и фасадных плит. На водной основе. Не содержит соляной кислоты и других кислот, разрушающих бетонные и керамические основания. Очищает оборудование от остатков цементного раствора, металл - от ржавчины, сантехнику – от ржавого и кальцинированного налета. Расход: 0,1-0,3 л/м² | 1 л канистра 5 л, 10 л канистра | 350 руб 180 руб/литр розница скидки от объёма |
| Барракуда 10К (STRONG FORO) удаление бетона с поверхностей | Универсальное средство для удаления бетона, цемента и налетов минерального происхождения Barracuda10k. Для очистки плитки, ламината, инструментов, окон, бассейнов, фонтанов, любых изделий и поверхностей на которых обнаружится бетон, торкрет или цементный раствор. | 1 л канистра 10 л канистра | 1100 руб/литр |
| АрмМикс “Грунт Антисептический” сухой водоразбавляемый проникающего действия | Глубокая антимикробная и противогрибковая обработка старого и нового бетона, кирпича, камня и гипса, пораженных микробами и плесневыми грибками. Препятствует поражению строительных оснований биоорганизмами и плесенью в процессе эксплуатации. Расход: 0,1-0,3 л готового раствора на 1 кв.м. | уп. 300 г (на 10 л р-ра) | 1200 руб |
| АрмМикс “Грунт Биоцид” антисептический адгезионный проникающий | Подготовка поверхности основания под окраску в сочетании с эффективной антимикробной и противогрибковой обработкой штукатурки и прочих бетонных поверхностей, для исключения поражения микробами и плесневыми грибками окрашенной поверхности в процессе эксплуатации. Расход 0,1 – 0,3 л на 1 кв.м. | 10 л канистра | 390 руб/литр |
| АрмМикс “Грунт Биоцид Гель” антисептический глубокого прони-кающего действия на водной основе | Эффективная борьба с грибком и плесенью! Не содержит хлор, токсичных органических растворителей, не имеет запаха, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Используется на всех минеральных основаниях: бетон, кирпич, пенобетон, оштукатуренные основания, ГВЛ, ГКЛ, ПГП, а также на деревянных поверхностях. Расход 0,1 – 0,2 л на 1 кв.м. | 1 л канистра 10 л канистра | 550 руб 380 руб/литр |
| ПРОПИТКИ ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧА, КАМНЯ, ПЛИТКИ. ГИДРОФОБИЗАЦИЯ, ПОЛИРОВКА БЕТОНА |
| Пропитка АрмМикс “Гидрофобный” Упрочняющий и обеспыливающий водоотталкивающий акрил-силиконовый состав | Водоотталкивающая упрочняющая акрил – силиконовая пропитка на водной основе для бетонных полов и цементно–песчаных стяжек, бетонных площадок, тротуарной плитки и т.д. Рекомендован как для свежеуложенного, так и для старого, предварительно очищенного бетона. Консервация, водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка бетонных, кирпичных и гипсовых оснований, для обработки деревянных конструкций – лаги, балки, стропила, столбы, стены перед обшивкой и т.п. Обеспечивает стекание конденсата. Наносится кистью, валиком или распылителем в один-два прохода «мокрым-по-мокрому». Возможна колеровка. Расход 0,1-0,3 л на 1 кв.м. | 1 л канистра 5 л, 10 л канистра | 400 руб 250 руб/литр розница скидки от объёма |
| Акриловая пропитка грунт АрмМикс «Универсал» Состав водно-дисперсионный проникающий на водной основе. | Грунт-пропитка глубокого проникновения для ремонта старых и укрепления новых бетонных поверхностей. Пропитка, упрочнение, обеспыливание и придание бетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу, гипсу, гипсокартону антисептических и адгезионных свойств – повышенной прочности сцепления с плиточными клеями, шпатлевками, штукатурками, красками. Повышает прочность сцепления, уменьшает пористость и снижает расход отделочных материалов. Наносится кистью, валиком, распылителем в 1 – 2 слоя. Расход: 0,1-0,3 л на 1 кв.м. Для использования в качестве грунтовки разбавить водой 1 к 3 - 1 к 5. | 1 л канистра 5 л, 10 л канистра | 400 руб/шт 250 руб/литр розница скидки от объёма |
| NEW!!! АрмМикс «Лофт» Защита бетона, кирпича, искусственного камня | Защитное покрытие для лофт-интерьеров!!! Акрил-силиконовый состав для защиты минеральных поверхностей (кирпич, бетон, гипс) Консервация, водоотталкивающая, антимикробная и противогрибковая отделка бетонных, кирпичных и гипсовых оснований и т.п. Обеспечивает стекание конденсата. Наносится кистью, валиком или распылителем в один-два прохода «мокрым-по-мокрому». Возможна колеровка. Расход 0,1-0,3 л на 1 кв.м. | 1 л канистра 10 л канистра | 600 руб 500 руб/литр розница скидки от объёма |
| NEW!!! АрмМикс «Гранит» Восстановление кирпича, природного и искусственного камня, лепнины, фресок | Восстановление поврежденного погодными условиями природного камня, лепнины или фресок. Его также можно использовать для обработки других строительных материалов, таких как кирпич или терракот. Раствором можно обрабатывать любой абсорбирующий минеральный строительный материал. Пропитывая продуктом, можно практически восстановить их первоначальную прочность и пористость. | 10 л канистра | 1000 руб/литр |
| Пропитка «Монолит 20М» Упрочняющая и обеспыливающая для старого и свежеуложенного бетона | Упрочнение и обеспыливание старого и свежеуложенного бетона, оштукатуренных поверхностей и пескоцементных стяжек. Рекомендован для погрузочных терминалов, мостов, бетонных промполов, текстильных фабрик, разливочных производств, авторемонтных предприятий, паркингов, магазинов, супермаркетов и пр. Глубоко проникает в бетон, в результате физико-химических реакций образуется прочная и плотная поверхность. На 30% повышается абразивная стойкость и прочность, исключается пыление, поверхность не впитывает воду, нефтепродукты и прочие химикаты. Расход: 1 л на 2-4 м² | 10 л 20 л канистра 1 л канистра | 250 руб/литр 400 руб/шт |
| NEW!!! АрмМикс «ГИДРО» Силан-силоксановый гидрофобизатор на водной основе | Состав на основе смеси силана и силоксана является высококачественным гидрофобизатором общего назначения для пропитывания и грунтовки минеральных поверхностей. Ярковыраженный эффект лотоса! Расход: 1 л на 4-6 м² | 1л канистра 10л канистра | 600 руб 500 руб/литр розница |
| АрмМикс «ГИДРОФОБИЗАТОР» концентрат гидрофобизатора (1 к 5) | Водоотталкивающая пропитка для искусственного, натурального облицовочного камня, кирпича, бетона, газобетона, известняка, гипса и других строительных материалов. Образует тонкую пленку на поверхности, исключающую намокание. Для предотвращения высолов и повышения морозостойкости, рекомендуется использовать не разбавляя, как добавку в цементный раствор и бетон при изготовлении тротуарной плитки, брусчатки, бордюрного камня и других изделий, имеющих в своём составе песок, цемент, щебень. Расход готового раствора: 0,1-0,3 л/м² | 1л канистра 10л канистра | 450 руб/шт роз 320 р/л опт от 280 р/л |
| АрмМикс «ГИДРОФОБИЗАТОР» готовый водный раствор |  | 1л канистра 10л канистра | 350 руб роз 250 р/л опт от 200 р/л |
| ПРОПИТКА ЛИТИЕВАЯ «МОНОЛИТ 20М-Л» для полировки бетона | Материал на основе лития. Применяется для полировки бетонных полов и пескоцементных стяжек. Поверхность бетонного пола в результате обработки и закрепления верхнего слоя приобретает бриллиантовый блеск и легко полируется. Отполированные упрочнителем бетонные полы, пропитываются до 40 мм вглубь, образуя внутри бетонной структуры керамические соединения нерастворимого гидроксида кальция. Расход: 1 л на 2-4 м² | 10 л 20 л канистра | 720 руб/литр |
| ПРОПИТКА КИРПИЧА «МОНОЛИТ 20М-К» для кирпича, гипсовой штукатурки, камня. | Материал на основе лития, разработан специально для защиты кирпичной кладки, гипсовой штукатурки, изделий декоративного назначения, созданных из терракота, а также строений, возведенных из песчаника, известняка и природных каменных материалов. Наиболее укрепляющие свойства поверхности достигаются при обработке Монолит-20М-К на старой кирпичной кладке. Расход: 1 л на 2-4 м² | 10 л 20 л канистра | 540 руб/литр |
| ПРОПИТКА КЮРИНГ МОНОЛИТ 20М-С | Для сохранения влаги в свежеуложенных бетонных полах, прошедших обработку вертолетом. После покрытия поверхности пропиткой в порах и микротрещинах бетона образуются кристаллы, которые препятствуют испарению влаги из бетона. Расход: 0,1-0,15 л/м² | 10 л Канистра | 250 руб/л |
| ПРОПИТКА – СИЛЕР МОНОПОЛ | Состав сополимерных акриловых смол в смеси органических растворителей. Пропитка защищает от воздействия воды, масел, щелочей; улучшает износостойкость, предохраняет от высолообразования, улучшает декоративные свойства. Расход: 0,1-0,15 л/м² | 10 л канистра | 360 руб/л |
| ПРОПИТКА - СИЛЕР Mastertop C713 | Средство для ухода за топпингом и свежеуложенной бетонной поверхностью натурального цвета. Пропитка-силер защищает от воздействия воды, масел, щелочей; улучшает износостойкость, предохраняет от высолообразования, улучшает декоративные свойства. Расход: 0,1-0,15 л/м² | 20 л канистра | 1000 руб/л |
| ПРОПИТКА – СИЛЕР «АШФОРД ФОРМУЛА» | Упрочняющая и обеспыливающая пропитка для бетонных полов Ашфорд Формула представляет собой химически активную жидкую пропитку для бетона, предназначенную для защиты, обеспыливания, упрочнения и герметизации бетонных полов. | 20 л канистра | 1100 руб/л |
| Бетоноконтакт Эконом (внутренние работы) | Акриловый состав с кварцевым наполнителем для увеличения сцепления, выполнен в 4 модификациях, используется как для внутренних, так и для и наружных бетонных ремонтных работах перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных штукатурок, а также плиточного клея внутри и снаружи помещений. | 20 кг ведро | 1800 руб/шт |
| Бетоноконтакт Премиум (внутренние и наружные работы) |  | 20 кг ведро | 2200 руб/шт |
| ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – материалы для гидроизоляции бетонных и кирпичных фундаментов, санузлов, бассейнов, полов, подвалов и т.д. |
| АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ W14» Гидроизоляция проникающая, тонкослойная кистевая | Гидроизоляционная сухая растворная смесь проникающего действия. Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых террас и балконов, лоджий, а также для защиты конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м. Подготовка поверхности осуществляется составом АрмМикс «Очиститель»! | 5 кг ведро 10 кг ведро | 1200 руб 2400 руб розница скидки от объёма |
| АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ ГС» защита от сырости и грибка | Сухая растворная смесь проникающего действия «АрмМикс защита от сырости и грибка». Наносится слоем 1-3 мм кистью или распылителем для густых красок. Применяется как защита от сырости стен, возникновения и распространения грибковых поражений в квартирах, подвалах. Смесь применяется в местах усиленно подверженных сырости. Расход 0,8-1,2 кг/кв.м. Подготовка поверхности осуществляется составом АрмМикс «Очиститель»! | 5 кг ведро 10 кг ведро | 1100 руб 2200 руб розница скидки от объёма |
| АрмМикс «ГИДРОИЗОЛ ШБ» бронирующая защита (гидроизоляционная штукатурка) | Сухая армированная гидроизоляционная смесь проникающего действия. Наносится толщиной 5-30 мм штукатурным способом. Для гидроизоляции стен фундаментов и подвалов, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, стен и полов во влажных помещениях (автомойки, ванные комнаты), поверхностей эксплуатируемых балконов, лоджий, гидроизоляции межпанельных швов и углов в квартирах, а также для защиты строительных конструкций от воздействия агрессивной среды и влаги. Препятствует образованию плесени. Расход 6-7 кг/кв.м при толщине нанесения 5 мм. Подготовка поверхности осуществляется составом АрмМикс «Очиститель»! | 1 кг 15 кг ведро 30 кг мешок 50 кг мешок | 100 руб 1500 руб 3000 руб 5000 руб |
| АрмМикс «ОЧИСТИТЕЛЬ» очистка и подготовка поверхности под нанесение проникающей гидроизоляции | Растворяет цементную пленку, открывает поры и микротрещины бетона и кирпича. Устраняет «холодный шов» между новой и старой цементными стяжками, штукатурками, гидроизоляционными сухими смесями проникающего действия. Исключает механическую обработку поверхности и снижает трудоемкость работ. На водной основе. Не содержит соляной кислоты и других кислот, разрушающих бетон и керамические основания. Расход: 0,1-0,3 л/м² | 1 л канистра 5 л, 10 л канистра | 350 руб/шт. 180 руб/литр розница скидки от объёма |
| ТОППИНГИ, УПРОЧНИТЕЛИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК |
| Кварцевый топпинг | Упрочнитель промышленный кварцевый – топпинг для бетонных промышленных полов на основе кварцевого заполнителя. Применяется для затирки свежеуложенного бетона с целью упрочнения верхнего слоя промышленных бетонных полов. Расход: 4-5 кг/м² | 25 кг мешок | от 23 руб/кг |
| Корундовый топпинг | Упрочнитель – топпинг для промышленных бетонных полов на корундовом заполнителе. Используется для затирки с целью упрочнения верхнего слоя бетонного промышленного пола. Расход: 4-5 кг/м² | 25 кг мешок | от 27 руб/кг |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ И СТЯЖЕК |
| ПЛЕНКА ТЕХНИЧЕСКАЯ | Широко применяется во всех видах строительных и ремонтных работ. Поставляется в рулонах 300 кв.м. в виде рукава. Рулон – 1,5 метра длиной. Диаметр рулона от 150 до 300 мм в зависимости от толщины | 60 мкм | 1100 руб |
|  |  | 80 мкм | 1400 руб |
|  |  | 100 мкм | 1700 руб |
|  |  | 150 мкм | 2500 руб |
| ДЕМПФЕРНАЯ ЛЕНТА | Размер 25000 х 100 х 5 мм | 25 п.м. | 150 руб |
|  | Размер 25000 х 100 х 8 мм | 25 п.м. | 200 руб |
|  | Размер 25000 х 100 х 10 мм | 25 п.м. | 250 руб |
| СМАЗКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ, РЕЗИНОВЫХ, П/У, ДЕРЕВЯННЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМ И ОПАЛУБКИ |
| АрмМикс «Грунтформ» концентрат смазки для изготовления тротуарной плитки | Концентрат смазки для полипропиленовых, полиуретановых, резиновых форм для изготовления тротуарной плитки, вибропрессованных и вибролитых бетонных изделий. Расход готовой смазки: от 20 мл/ м² (от 60 коп. На 1 кв.метр) – зависит от фактуры поверхности формы. Разводится водой в соотношении от 1 к 9 до 1 к 19. | 1л, 5л, 10 л канистра | 800 руб/л (концентрат 1:19) опт от 650 руб/л |
| Смазка АрмМикс ЭМ-4 концентрат эмульсионной смазки | Концентрированная мелкодисперсная водная эмульсия предназначена для смазки опалубки любых видов и материалов, вертикальных и горизонтальных форм любой сложности при производстве железобетонных изделий. Разводится водой в соотношении 1:4…1:6 | 9 кг (кан.) 180 кг боч | розн 170 руб/кг + стоимость тары опт от 148 руб/кг |
| Смазка АрмМикс ЭКС-4 универсальная смазка для форм | Универсальная масляная смазка. Предназначена для смазывания форм из металла, фанеры или дерева, применяемых при производстве стеновых панелей, плит перекрытий и других железобетонных изделий. Применяется на горизонтальных и вертикальных поверхностях. Используется в состоянии поставки | 9 кг (кан.) 180 кг (боч) | розн 220 руб/кг + стоимость тары опт от 200 руб/кг |
| Смазка форм АрмМикс Safeguard - G135 | Смазывание вертикальных и горизонтальных форм любой сложности, опалубки любых видов и материалов, применяется при производстве автоклавного газобетона, пенобетона, газобетона и тротуарной плитки. Высокая стойкость к истиранию. Используется в состоянии поставки | 9 кг (кан.) 180 кг (боч) | розн 230 руб/кг + стоимость тары опт от 210 руб/кг |
| Барьер – 8 очистка форм, оборудования, опалубки | Очистка форм от цемента, ржавчины и масляных загрязнений после низкокачественных смазок. Применяется как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, формах кассетного типа из любого материала. Не содержит кислот и агрессивных компонентов, безвредна для металла и дерева | 10 кг канистра | 285 руб/кг |
| ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – базальтовые и стекловолоконные материалы |
| ПМБОР (МБОР) прошивной материал огнезащитный базальтовый рулонный | Маты ПМБ (не кашированные, фольгированные) 6000х1000 толщина от 20 до 70 | Цена за 1 м2 | от 185 руб/м2 |
|  | ПМБОР-5Ф (толщина 5 мм, фольгированный) 20000х1000х5 |  | 220 руб/м2 |
|  | ПМБОР-8Ф (толщина 8 мм, фольгированный) 10000х1000х8 |  | 240 руб/м2 |
|  | ПМБОР-10Ф (толщина 10 мм, фольгированный) 10000х1000х10 |  | 270 руб/м2 |
|  | ПМБОР-13Ф (толщина 13 мм, фольгированный) 10000х1000х13 |  | 290 руб/м2 |
|  | ПМБОР-16Ф (толщина 16 мм, фольгированный) 10000х1000х16 |  | 380 руб/м2 |
| Огнезащитный клей «ОГНЕТ» | Используется в качестве клеящей смеси в огнезащитных системах «ОГНЕБАЗАЛЬТ», обладает отличной адгезией к базальтовым волокнистым материалам и защищаемым поверхностям, придает дополнительную огнестойкость конструкциям. | 1 кг (Уп. 25 кг.) | 75,00 |
| Лента алюминиевая ЛАМС | 50 мм | ЛАМС (Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся) - это ламинированная алюминиевая фольга с клеевым слоем без антиадгезионного материала или с ним. | 1 рул. (50 м.) | 350,00 |
|  | 100 мм |  | 1 рул. (50 м.) | 650,00 |
| ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КРАСКИ «ТЕРМИОН», «МАГНИТЕРМ», «ТЕПЛОМЕТТ» |
| Стандарт для металла (низкая паропроницаемость) | Теплоизоляционная энергосберегающая краска для получения тонкослойного покрытия на поверхностях любой формы. Покрытие обладает теплоизоляционными, а также звукоизоляционными, гидроизоляционными и антикоррозионными свойствами с очень широкой областью применения. Расход – 1 литр на 1 кв.м. | За 1 л (Уп. Ведра 10 и 20 л) | 480,00 руб/л |
| Фасад для бетона и кирпича (высокая паропроницаемость) | Данная модификация разработана специально для бетонных поверхностей и кирпича. Покрытие обладает теплоизоляционными, а также звукоизоляционными, гидроизоляционными свойствами с широкой областью применения. Расход – 1 л на 1 кв.м. | За 1 л (Уп. Ведра 10 и 20 л) | 480,00 руб/л |
| Зима Для зимних работ, температура нанесения до -30°С | Новейшая разработка в линейке сверхтонких жидких теплоизоляционных материалов с которым можно работать при температуре до - 30 °С. Расход – 1 литр на 1 кв.м. Также по этой цене - модификации «600», «Антипирен», «Биоцид» | За 1 л (Уп. Ведра 10 и 20 л) | 500,00 руб/л |
| Вулкан Для поверхностей с рабочей температурой от -60°C до +600°C | Высокотемпературное термоизоляционное покрытие, используемое в качестве термоизолятора: трубопроводов отопительной системы, технологических продуктовых магистралей, газовых магистралей, дымоходов (из металла), элементов двигателей, механизмов и корпусных деталей судов, металлоконструкций и кровли (из металлических листов или металлочерепицы), инженерных коммуникаций, труб, котлов и металлических цистерн. Покрытие устойчиво на поверхностях с температурным диапазоном -60°C - +600°C и способно функционировать в таких агрессивных средах, как нефтепродукты, соли и минеральные масла. | За 1 л (Уп. Ведра 10 и 20 л) | 720,00 руб/л |
| Биозащита от плесени и конденсата | Термоизоляционное покрытие «ТЕРМИОН БИОЗАЩИТА» способно выполнить роль утеплителя, предотвратить появление конденсата, и, как следствие, следов плесени и грибка. | За 1 л (Уп. Ведра 10 и 20 л) | 490,00 руб/л |
| СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ «АрмМикс» (С ФИБРОВОЛОКНОМ) |
| «АрмМикс ПОЛ» фиброармированная сухая смесь для стяжки пола | ПОЛУСУХАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ ФИБРОАРМИРОВАННАЯ СТЯЖКА ПОЛА. Идеально подходит для устройства полусухой стяжки полуручным способом (полуручка). Армированная смесь предназначена для выравнивания горизонтальных поверхностей со значительными перепадами (до 150 мм) и устройства прочного и ровного основания пола, а также для придания полу требуемого уклона в жилых, общественных и производственных помещениях различного назначения. Готовая смесь также пригодна для подачи растворонасосом. Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм | 50 кг (мешки) | 850 руб |
| АрмМикс «М-150» универсальная фиброармированная | Универсальная армированная сухая смесь предназначается для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже, для заполнения выемок, трещин, отверстий при производстве внутренних и наружных работ. Не требует применения армирующей сетки. Расход 17-22 кг на 1 кв.м. при слое 10 мм | 50 кг (мешки) | 600 руб |
| АрмМикс «М-200» универсальная фиброармированная | Для оштукатуривания стен, потолков и других поверхностей под покраску, шпатлевание, клейку обоев, для выполнения кладочных работ, бетонирования лестниц, полов, ремонта и заделки бетонных стен, обработки швов при монтаже полов. Не требует применения армирующей сетки. Расход 20-25 кг на 1 кв.м. при слое 10 мм | 50 кг (мешки) | 700 руб |
| АрмМикс «М-300» пескобетон фиброармированный | Устройство высокопрочных армированных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов. Не требует применения армирующей сетки. Расход 18,5-20 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм | 50 кг (мешки) | 800 руб |
| АрмМикс «М-400» пескобетон | Устройство высокопрочных износостойких оснований пола, для монтажных работ, в качестве несущего слоя в подвалах, гаражах, мастерских, производственных цехах, а также в качестве мелкозернистого бетона для устройства фундаментов, отливов. Расход 18,5-20 кг на 1 кв.м. при толщине слоя 10 мм | 50 кг (мешки) | 800 руб |

ООО «Альянс – Строительные Технологии»

Московская область, г. Дзержинский (1 км от МКАД), ул. Угрешская, 15А (ТЦ Сити), офис 407

Тел: (495) 662-89-92, (495) 662-49-93
E-mail: 6628992@mail.ru WEB: www.fibroblok.ru